GM RAILING® ist ein Ganzglasgeländer für absturzsichernde Verglasungen lt. DIN 18008-4 / Kategorie B.

GM RAILING® Bent wurde umfassend systematisiert, damit alle Radien und Biegeformen sowie alle Befestigungs-

anforderungen (von der Seite, von oben, von innen, usw.) bis hin zur Statik und zum Nachweisverfahren ein Höchstmaß von Qualität und vereinfachte Umsetzung ermöglichen.

Das Glasbaumodul ist an der unteren Kante linienförmig eingespannt und übernimmt die statische Funktion.

Mit * bezeichnete Angaben –* Nichtzutreffendes bitte streichen.

TITEL / POS.	TEXT / MENGE / EINHEIT	Einheitspreis(EP)	Gesamtpreis(GP)

| Titel 42.0 | GANZGLASGELÄNDER |
| --- | --- |
| 42.1.00 | Allgemeine Beschreibung |
|  | Techn. Kriterien: | Zwängungsfrei, einseitig linienförmig eingespanntes Ganzglasgeländer mit unveränderbarer, gleichmäßiger Glaslagerung und Krafteinleitung, ohne örtliche Spannungsspitzen (Keile direkt am Glas) oder Klammern, kein Fremdkörper- Nässekontakt mit dem Glas im Einspannbereich (Schutz gegen vorzeitige Delamination). Glas und Profil als vorgefertigtes Bauelement als System geprüft. |
|  | Konstruktion: | Unterkonstruktion Alu, Oberfläche Schutzeloxal, Montage von der Seite, von oben oder von Innen an einer Decke, mit Zahnplatten justierbar an bauseitige Konstruktion, örtliche Laschen und möglichst lange Profile (bis 6 m) unter Berücksichtigung von Wärmeausdehnungen. |
|  | Anforderungen: | privater Bereich* / öffentlicher Bereich* Absturzhöhe < 12 m* / Absturzhöhe > 12 m* Innenanwendung* / Außenanwendung* (Windlast………..kN / m²) |
|  | Glasbaumodul: | Verbundsicherheitsglas VSG aus Floatglas, ESG oder TVG, lt. stat. Erfordernis, PVB Folie klar Mindestdicke 1.52mm, sichtbare Kanten poliert, im Einspannbereich bohrungsfrei, vollflächig, hohlraumfrei, elastisch, verklebt in elox. Einhängeprofil. Senkrechte Positionierung stufenlos feinjustierbar (± 20mm), schnell austauschbare, vorgefertigte Bauelemente zertifiziert nach Quality Bond Kriterien. |
|  | Glasart: | klar* / Weißglas* / Mattfolie* / ……………. |
|  | Abdeckprofile: | Verkleidung oben Silikonprofil schwarz* / Verkleidung innen …….mm* Verkleidung außen Blech 1,2mm / ……..mm* Oberfläche: EV1 natur eloxiert* / pulverbesch. RAL ………. * / pressblank* |
|  | Handlauf: | Edelstahl-U-Profil geschliffen K 240* / Edelstahlnutrohr* rund* Oberfläche: geschliffen K 240* / poliert* Alu-Nutrohr rund* Oberfläche: EV1 natur eloxiert* /…………………… ……………………………………………………………. |
|  | Leitprodukt: | GM RAILING® |
|  | Baureihe: | GM RAILING® Bent |
|  | Hersteller: | Glas Marte GmbH, Abt. GM Railing, |
|  |  | www.gm-railing.com; info@gm-railing.com |
|  | oder gleichwertig. |
|  | Angebotenes Produkt: ________________________________ |

Übertrag ………...……….

| 42.1.10 | Statik, Dimensionierung und Planung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis AbP oder Allgemein bauaufsichtliche Zulassung AbZ, Typenstatik, statischer Nachweis von Glas und Konstruktion nach Din 18008-4, rechnerischer Nachweis von Glas, Unterkonstruktion und Befestigungsmittel, Pendelschlag- und Resttragfähigkeitsnachweise lt. EN 12600 auf Grundlage von Originalbauteilversuchen im Einspannbereich. Werk-, Freigabe- und Montagepläne, Materialspezifikationen, Einzelteile und Ersatzteillisten, Stücklisten, Pflegeanweisungen, Gebrauchs– und Montageanweisungen, Herstellererklärung, Übereinstimmungserklärung. |  |  |
|  | Technische Ausarbeitung gesamt | EP ……….…… | GP …………….. |
| 42.1.20 | Ganzglasgeländer horizontal |  |  |
|  | Ganzglasgeländer lt. Beschreibung Bauteil: _________________________ Geschoss: _________________________ siehe Plan Nr.: _________________________ Geländerhöhe (hb) ab Oberkante Fertigfußboden Glasausstand (h1) ab Oberkante Profil Anzahl Ecken Regellänge der einzelnen Glasbaumodule ca. …..……...m | ………………m ………………m ……………..Stk bis…..……….m |  |
|  | Gesamt……………lfm. | EP ……….…… | GP …………….. |
| 42.1.30 | Ganzglasgeländer horizontal gebogen |  |  |
|  | Ganzglasgeländer konkav oder konvex mit gleichbleibendem Radius lt. Beschreibung Bauteil: _________________________ Geschoss: _________________________ siehe Plan Nr.: _________________________ Baureihe: _________________________ Geländerhöhe (hb) ab OK Fertigfußboden Glasausstand (h1) ab OK Profil Radius Bogenlänge der einzelnen Glasbaumodule ca. …..……...m (lfm Längenangabe entspricht der Handlauflänge Glasformate in der Regel Parallelogramme, Podestlängen > 3m werden als horizontal berechnet; Höhenangabe vertikal) | ………………m ………………m ………………m bis…..……….m |  |
|  | Gesamt……………lfm. | EP ……….…… | GP …………….. |
| 42.1.40 | Handlauf |  |  |
|  | Handlaufausführung lt. Beschreibung Horizontal und schräg mit Silikon (keine Trockenprofile) auf Glaskante vor Ort verklebt. |  |  |
|  | Gesamt……………lfm. | EP ……….…… | GP …………….. |

TITEL / POS.	TEXT / MENGE / EINHEIT	Einheitspreis(EP)	Gesamtpreis(GP)

Übertrag ………...……….

| 42.1.60 | Handlauf Anbindungen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anbindungen aus Edelstahl geschliffen K 240 Handlaufanbindung an Wand .…….Stk. …………………. Längsverbinder .…….Stk. …………………. Abschlusssteher .…….Stk. …………………. | ………………… ………………… ………………… |  |
|  | Anbindungen gesamte Position | EP ……….…… | GP …………….. |
| 42.1.70 | Befestigung am Baukörper |  |  |
|  | Dübel, Schrauben und Verbindungsmittel, in der Außenanwendung in Edelstahlqualität, ausschließlich zugelassene Produkte. |  |  |
|  | Gesamt……………lfm. | EP ……….…… | GP …………….. |
|  | Summe Titel 42.0 GANZGLASGELÄNDER |  | € |
|  | + 19 % MwSt. |  | € |
|  | Gesamtpreis, brutto |  | € |