GM RAILING® ist ein Ganzglasgeländer für absturzsichernde Verglasungen lt. ÖNORM B3716.

GM RAILING® Bent wurde umfassend systematisiert, damit alle Radien und Biegeformen sowie alle Befestigungsanforderungen (von der Seite, von oben, von innen, usw.) bis hin zur Statik und zum Nachweisverfahren ein Höchstmaß von Qualität und vereinfachte Umsetzung ermöglichen. Das Glasbaumodul ist an der unteren Kante linienförmig eingespannt und übernimmt die statische Funktion.

Funktion.

Mit * bezeichnete Angaben –* Nichtzutreffendes bitte streichen.

| Geschlossenes LV gedruckt am 17.05.2017 |
| --- |
| LGPosNr. Z PZZV | Beschreibung der Leistung TEXT / MENGE / EINHEIT Einheitspreis(EP) | W Positionspreis(PP) |
| OG 01 PREISANGABEN in EUR |

| LG 42.0 |  | GANZGLASGELÄNDER |
| --- | --- | --- |
| 42.1.00 | V | Allgemeine Beschreibung |
|  |  | Techn. Kriterien: | Zwängungsfrei, einseitig linienförmig eingespanntes Glasscheibengeländer mit unveränderbarer, gleichmäßiger Glaslagerung und Krafteinleitung, ohne örtliche Spannungsspitzen (Keile direkt am Glas) oder Klammern, kein Fremdkörper- Nässekontakt mit dem Glas im Einspannbereich (Schutz gegen vorzeitige Delamination). Glas und Profil als vorgefertigtes Bauelement als System geprüft. |
|  |  | Konstruktion: | Unterkonstruktion Alu, Oberfläche Schutzeloxal, Montage von der Seite, von oben oder von Innen an einer Decke, mit Zahnplatten justierbar an bauseitige Konstruktion, örtliche Laschen und möglichst lange Profile (bis 6 m) unter Berücksichtigung von Wärmeausdehnungen |
|  |  | Anforderungen: | privater Bereich* / öffentlicher Bereich* Absturzhöhe < 12 m* / Absturzhöhe > 12 m* Innenanwendung* / Außenanwendung* (Windlast ………..kN / m²) |
|  |  | Glasbaumodul: | Verbundsicherheitsglas VSG aus Floatglas, ESG oder TVG, lt. stat. Erfordernis, PVB Folie klar Mindestdicke 1.52mm, sichtbare Kanten poliert, im Einspannbereich bohrungsfrei, vollflächig, hohlraumfrei, elastisch, verklebt in elox. Einhängeprofil. Senkrechte Positionierung stufenlos feinjustierbar (± 20mm), schnell austauschbare, vorgefertigte Bauelemente zertifiziert nach Quality Bond Kriterien. |
|  |  | Glasart: | klar* / Weißglas* / Mattfolie* / ICE-H* / ……………. |
|  |  | Abdeckprofile: | Verkleidung oben Silikonprofil schwarz* / Verkleidung innen ……..mm* Verkleidung außen Blech 1,2mm / ……..mm* Oberfläche: EV1 natur eloxiert* / pulverbesch. RAL ………. * / pressblank* Edelstahl-Kantteil geschliffen K 240* |
|  |  | Handlauf: | Edelstahl-U-Profil geschliffen K 240* / Edelstahlnutrohr* rund* / oval* Oberfläche: geschliffen K 240* / poliert* Alu-Nutrohr rund* Oberfläche: EV1 natur eloxiert* / …………………… |
|  |  | Leitprodukt: | GM RAILING® |
|  |  | Baureihe: | GM RAILING® Bent |
|  |  | Hersteller: | Glas Marte GmbH, Abt. GM Railing, |
|  |  |  | www.gm-railing.com; info@gm-railing.com |
|  |  | oder gleichwertig. |
|  |  | Angebotenes Produkt: _______________________________ |

| Geschlossenes LV gedruckt am 17.05.2017 |
| --- |
| LGPosNr. Z PZZV | Beschreibung der Leistung TEXT / MENGE / EINHEIT Einheitspreis(EP) | W Positionspreis(PP) |
| OG 01 PREISANGABEN in EUR |

| 42.1.10 | Z | Statik, Dimensionierung und Planung |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis AbP oder Allgemein bauaufsichtliche Zulassung AbZ, Typenstatik, statischer Nachweis von Glas und Konstruktion nach ÖNORM B 3716 bzw. DIN 18008-4, rechnerischer Nachweis von Glas, Unterkonstruktion und Befestigungsmittel, Pendelschlag- und Resttragfähigkeitsnachweise lt. EN 12600 auf Grundlage von Originalbauteilversuchen im Einspannbereich. Werk-, Freigabe- und Montagepläne, Materialspezifikationen, Einzelteile und Ersatzteillisten, Stücklisten, Pflegeanweisungen, Gebrauchs– und Montageanweisungen, Herstellererklärung, Übereinstimmungserklärung |  |  |
|  |  | Technische Ausarbeitung gesamt | PA….…….…… | PA…..………….. |
| 42.1.20 | Z | Ganzglasgeländer horizontal |  |  |
|  |  | Ganzglasgeländer lt. Beschreibung Bauteil: _________________________ Geschoss: _________________________ siehe Plan Nr.: _________________________ Geländerhöhe (hb) ab Oberkante Fertigfußboden Glasausstand (h1) ab Oberkante Profil Anzahl Ecken Regellänge der einzelnen Glasbaumodule ca. …..……...m Lohn Sonstiges | ………………m ………………m ……………..Stk bis…..……….m ………………… ………………… |  |
|  |  | Gesamt……………lfm. | EP ……….…… | GP …………….. |
| 42.1.30 | Z | Ganzglasgeländer horizontal gebogen |  |  |
|  |  | Ganzglasgeländer konkav oder konvex mit gleichbleibendem Radius lt. Beschreibung Bauteil: _________________________ Geschoss: _________________________ siehe Plan Nr.: _________________________ Baureihe: _________________________ Geländerhöhe (hb) ab OK Fertigfußboden (Stufenkante) Glasausstand (h1) ab OK Profil Radius Bogenlänge der einzelnen Glasbaumodule ca. …..……...m (lfm Längenangabe entspricht der Handlauflänge Glasformate in der Regel Parallelogramme, Podestlängen > 3m werden als horizontal berechnet; Höhenangabe vertikal) Lohn Sonstiges | ………………m ………………m ……………..Stk bis…..……….m ………………… ………………… |  |
|  |  | Gesamt……………lfm. | EP ……….…… | GP …………….. |

| Geschlossenes LV gedruckt am 17.05.2017 |
| --- |
| LGPosNr. Z PZZV | Beschreibung der Leistung TEXT / MENGE / EINHEIT Einheitspreis(EP) | W Positionspreis(PP) |
| OG 01 PREISANGABEN in EUR |

| 42.1.40 | Z | Handlauf |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Handlaufausführung lt. Beschreibung Horizontal und schräg mit Silikon (keine Trockenprofile) auf Glaskante vor Ort verklebt. Lohn Sonstiges | ………………… ………………… |  |
|  |  | Gesamt……………lfm. | EP ……….…… | GP …………….. |
| 42.1.60 | Z | Handlauf Anbindungen |  |  |
|  |  | Anbindungen aus Edelstahl geschliffen K 240 Handlaufanbindung an Wand .…….Stk. …………………. Eckverbindungen 90° .…….Stk. …………………. Längsverbinder .…….Stk. …………………. Abschlusssteher .…….Stk. …………………. | ………………… ………………… ………………… ………………… |  |
|  |  | Anbindungen gesamte Position | EP ……….…… | GP …………….. |
| 42.1.70 | Z | Befestigung am Baukörper |  |  |
|  |  | Dübel, Schrauben und Verbindungsmittel, in der Außenanwendung in Edelstahlqualität, ausschließlich zugelassene Produkte. Lohn Sonstiges | ………………… ………………… |  |
|  |  | Gesamt……………lfm. | EP ……….…… | GP …………….. |
|  |  | Summe LG 42.0 GANZGLASGELÄNDER |  | € |
|  |  | + 20 % MwSt. |  | € |
|  |  | Gesamtpreis, brutto |  | € |