GM RAILING® ist ein Ganzglasgeländer für absturzsichernde Verglasungen lt. DIN 18008-4 / Kategorie B.

GM RAILING® Front wurde für die Befestigung seitlich an der den Personen zugewandten Seite an einer massiven Sockelmauer oder Attika konzipiert.

Das Glasbaumodul ist an der unteren Kante linienförmig eingespannt und übernimmt die statische Funktion.

Mit * bezeichnete Angaben –* Nichtzutreffendes bitte streichen.

TITEL / POS.	TEXT / MENGE / EINHEIT	Einheitspreis(EP)	Gesamtpreis(GP)

| Titel 42.0 | GANZGLASGELÄNDER |
| --- | --- |
| 42.1.00 | Allgemeine Beschreibung |
|  | Techn. Kriterien: | Zwängungsfrei, einseitig linienförmig eingespanntes Ganzglasgeländer mit unveränderbarer, gleichmäßiger Glaslagerung und Krafteinleitung, ohne örtliche Spannungsspitzen (Keile direkt am Glas) oder Klammern, kein Fremdkörper- Nässeeinlagerung im Einspannbereich (Schutz gegen vorzeitige Delamination). Glas und Profil als vorgefertigtes Bauelement als System geprüft. |
|  | Konstruktion: | Unterkonstruktion Alu, Oberfläche Schutzeloxal, für seitliche Montage an einer massiven Sockelmauer oder Attika, mit Zahnplatten justierbar an bauseitige Konstruktion, möglichst lange Profile (bis 6 m) unter Berücksichtigung von Wärmeausdehnungen. |
|  | Anforderungen: | privater Bereich* / öffentlicher Bereich* Absturzhöhe < 12 m* / Absturzhöhe > 12 m* Innenanwendung* / Außenanwendung* (Windlast………..kN / m²) |
|  | Glasbaumodul: | Verbundsicherheitsglas VSG aus Floatglas, ESG oder TVG, lt. stat. Erfordernis, PVB Folie klar Mindestdicke 1.52mm, sichtbare Kanten poliert, im Einspannbereich bohrungsfrei, vollflächig, hohlraumfrei, elastisch, verklebt mit elox. Einhängeprofil. Senkrechte Positionierung stufenlos feinjustierbar (± 20mm), schnell austauschbare, vorgefertigte Bauelemente zertifiziert nach Quality Bond Kriterien. |
|  | Glasart: | klar* / Weißglas* / Mattfolie* / ICE-H* / ……………. |
|  | Abdeckprofile: | Verkleidung außen Kantteil ……../ ……./ ………mm* Oberfläche: EV1 natur eloxiert* / pulverbesch. RAL ………. * / pressblank* Edelstahl-Kantteil geschliffen K 240* |
|  | Handlauf: | Edelstahl-U-Profil geschliffen K 240* / Holzummantelung* rund* / oval* / eckig* Holzart: Buche gedämpft* / Eiche * / europ. Ahorn* Oberfläche: gebeizt* / geölt* / lackiert* Edelstahlnutrohr* rund* / oval* Oberfläche: geschliffen K 240* / poliert* Alu-Nutrohr rund* Oberfläche: EV1 natur eloxiert* /…………………… |
|  | Leitprodukt: | GM RAILING® |
|  | Baureihe: | GM RAILING® Front AIO* (h² = 140mm), Front AIT* (h² = variabel) |
|  | Hersteller: | Glas Marte GmbH, Abt. GM Railing, |
|  |  | www.gm-railing.com; info@gm-railing.com |
|  | oder gleichwertig. |
|  | Angebotenes Produkt: ________________________________ |

TITEL / POS.	TEXT / MENGE / EINHEIT	Einheitspreis(EP)	Gesamtpreis(GP)

Übertrag ………...……….

| 42.1.10 | Statik, Dimensionierung und Planung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis AbP oder Allgemein bauaufsichtliche Zulassung AbZ, Typenstatik, statischer Nachweis von Glas und Konstruktion nach DIN 18008-4, rechnerischer Nachweis von Glas, Unterkonstruktion und Befestigungsmittel, Pendelschlag- und Resttragfähigkeitsnachweise lt. EN 12600 auf Grundlage von Originalbauteilversuchen im Einspannbereich. Werk-, Freigabe- und Montagepläne, Materialspezifikationen, Einzelteile und Ersatzteillisten, Stücklisten, Pflegeanweisungen, Gebrauchs– und Montageanweisungen, Herstellererklärung, Übereinstimmungserklärung. |  |  |
|  | Technische Ausarbeitung gesamt | EP ……….…… | GP …………….. |
| 42.1.20 | Ganzglasgeländer horizontal |  |  |
|  | Ganzglasgeländer lt. Beschreibung Bauteil: _________________________ Geschoss: _________________________ siehe Plan Nr.: _________________________ Geländerhöhe (hb) ab Oberkante Fertigfußboden Glasausstand (h1) ab Oberkante Profil Anzahl Ecken Regellänge der einzelnen Glasbaumodule ca. …..……...m | ………………m ………………m ……………..Stk bis…..……….m |  |
|  | Gesamt……………lfm. | EP ……….…… | GP …………….. |
| 42.1.30 | Ganzglasgeländer schräg für Rampe |  |  |
|  | Ganzglasgeländer lt. Beschreibung inkl. Podeste Bauteil: _________________________ Geschoss: _________________________ siehe Plan Nr.: _________________________ Geländerhöhe (hb) ab OK Fertigfußboden Glasausstand (h1) ab OK Profil Anzahl Ecken Regellänge der einzelnen Glasbaumodule ca. …..……...m (lfm Längenangabe entspricht der Handlauflänge Glasformate in der Regel Parallelogramme, Podestlängen > 3m werden als horizontal berechnet; Höhenangabe vertikal) | ………………m ………………m ……………..Stk bis…..……….m |  |
|  | Gesamt……………lfm. | EP ……….…… | GP …………….. |
| 42.1.40 | Handlauf |  |  |
|  | Handlaufausführung lt. Beschreibung Horizontal und schräg mit Silikon (keine Trockenprofile) auf Glaskante vor Ort verklebt. |  |  |
|  | Gesamt……………lfm. | EP ……….…… | GP …………….. |

TITEL / POS.	TEXT / MENGE / EINHEIT	Einheitspreis(EP)	Gesamtpreis(GP)

Übertrag ………...……….

| 42.1.41 | Glaskantenschutz Glass Stripe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | An Stelle der Handlaufausführung wird ein Profil–Glasstreifen 22x6mm, Enden gefast und fein geschliffen, Einzellängen < 3m aus Borosilikatglas bereits werkseitig auf die obere Glaskante als Glaskantenschutz appliziert. Je nach statischem Erfordernis ist die Glasart und die Glasdicke zu ändern und in dieser Position zu berücksichtigen. |  |  |
|  | Gesamt……………lfm. | EP ……….…… | GP …………….. *Bedarfsposition* |
| 42.1.60 | Handlauf Anbindungen |  |  |
|  | Anbindungen aus Edelstahl geschliffen K 240 Handlaufanbindung an Wand .…….Stk. …………………. Eckverbindungen 90° .…….Stk. …………………. Längsverbinder .…….Stk. …………………. Abschlusssteher .…….Stk. …………………. | ………………… ………………… ………………… ………………… |  |
|  | Anbindungen gesamte Position | EP ……….…… | GP …………….. |
| 42.1.70 | Befestigung am Baukörper |  |  |
|  | Dübel, Schrauben und Verbindungsmittel, in der Außenanwendung in Edelstahlqualität, ausschließlich zugelassene Produkte. |  |  |
|  | Gesamt……………lfm. | EP ……….…… | GP …………….. |
|  | Summe Titel 42.0 GANZGLASGELÄNDER |  | € |
|  | + 19 % MwSt. |  | € |
|  | Gesamtpreis, brutto |  | € |